1.  Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn:	PROPYLENGLYKOL INHIBERAD

Användningsområde:	Frysskydd i fordonskylare

Tillverkare/leverantör:	Uniol-Produkter AB

Varola, Solvik

541 93  SKÖVDE

Tel: 0500-42 12 40

E-mail: info@uniolprodukter.se

Telefon vid olycksfall:	112 (Begär giftinformationscentralen)

2.  Farliga egenskaper

PRODUKTEN ANSES EJ HA FARLIGA EGENSKAPER VID NORMAL HANTERING.

3.  Sammansättning / information om beståndsdelar

Ämnen	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Symbol	Riskfraser

Propylenglykol                        57-55-6           200-338-0    95-100       -                  -

4.  Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd: Tag av nedsmutsade kläder.

Kontakt med ögon: Spola grundligt med vatten. Sära på ögonlocken. Efterkontroll hos ögonläkare om problem kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen och drick mycket vatten.

5.  Brandbekämpningsåtgärder

Släck med vatten, koldioxid, alkoholbeständigt skum eller pulver.

6.  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra större utsläpp av koncentrerad produkt till dagvatten och avlopp.

Saneringsmetoder:	Tag upp med absorberande material.

7.  Hantering och lagring

Vid korrekt hantering krävs inga särskilda åtgärder.

8.  Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Tag av nedsmutsade kläder.

Skyddsglasögon, skyddshandskar

Tag upp med absorberande material.

9.  Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Grön, klar, luktlös vätska

Kokpunkt (°C): >150

Smältpunkt (°C): < -50

Flampunkt (°C): >100

Ångtryck (Pa): ca 10 vid 20 °C

Densitet (g/cm3): ca 1.050 vid 20 °C

Löslighet: Fullständigt löslig i vatten vid 20 °C

10.  Stabilitet och reaktivitet

Hygroskopisk. Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11.  Toxikologisk information

LD50 (råtta, oralt) : 22 000 mg/ kg

LD50 (kanin, dermalt) : 20 800 mg/kg

12.  Ekologisk information

Eliminerbarhet (OECD 302B): > 70%, väl eliminerbar.

Fisktoxicitet (guldid, 96 h): Ec/ Lc50 > 10000 mg/l.

Vid korrekt tillförsel av ringa koncentrationer till adapterade biologiska reningsverk är störningar av

bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta.

13.  Avfallshantering

Allmänt om REPA-registret:  Uniolprodukter AB är anslutet till REPA. För mer  information var

förpackningsmaterial kan omhändertas se REPA:s hemsida på

Internet, www.repa.se, eller kontakta REPA:s kundtjänst

tel: 0200-880310.

Produkten:	Avfall skall hanteras enligt lokala myndigheters föreskrifter.

Förpackning:		    Rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning. Flaskor/

Dunkar med tillhörande kapsyl lämnas till emballageåtervinningen

som HÅRD PLASTFÖRPACKNING.

14.  Transportinformation

Ej farligt gods enligt ADR (väg), IMDG (sjö) eller DGR (flyg).

15.  Gällande föreskrifter

Ej klassificerad som märkningspliktig.

16.  Annan information

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att utreda om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas.

Utfärdare: Uniolprodukter AB